## Slide 1: Соединение шпилечное

## Slide 2: Шпилька
Шпилька – деталь, представляющая собой стержень, имеющий на одном конце (ввинчиваемом) резьбу для ввинчивания в одну из соединяемых деталей l0 , а на другом (гаечном) – резьбу для навинчивания гайки l.
Шпильки применяют вместо болтов, когда нет места для головки болта и в случае нецелесообразности установки длинного болта при значительной толщине одной из деталей.

## Slide 3: Пример условного обозначения шпильки:
Шпилька диаметром резьбы 16мм, с крупным шагом, с полем допуска 6g, длиной 120мм, класса прочности 5.8, без покрытия.

## Slide 4: Последовательность вычерчивания резьбового отверстия:
Изображают отверстие без резьбы d1=0,85d глубиной l2=l1+0,85d. Отверстие заканчивается конической поверхностью с углом конуса, равным 120°. Шпилька ввинчивается в резьбовое отверстие детали на всю длину резьбы l1.

## Slide 5: Чертеж шпилечного соединения:
Н – высота гайки,
S – высота шайбы,
K – выход конца шпильки
за гайку ,
С – толщина детали,
Dш – диаметр шайбы,
d1 – внутренний диаметр резьбы,
l1 – длина ввинчиваемого резьбового конца шпильки,
l0 - гаечный конец шпильки для ввинчивания гайки,
l – длина шпильки.